## Slide 1
Bienvenido@
A las XX:XX horas comienza la sesión
Procura mantener un espacio tranquilo de estudio, lejos de cualquier ruido o agente distractor
Puedes preguntar cuando desees, siempre que no se corte la idea expositiva
Procura poner tu celular en silencio o apagado para evitar distracciones
C
C
N
I

## Slide 2: Capacitación Para alumnos de pregrado
C
C
N
Joaquín Salazar
P.I.A Ing. Civil Aeroespacial
2

## Slide 3: ¿Cómo Vamos?
Teoría
Nocion de máquinas herramientas
Uso de Software 2D
Uso de Software 3D
Práctica
Imaginacion
Bocetos
Cuerpos
Imaginacion visual-espacial
Estudio Autónomo
Ejercicios simples.
Tareas 1 y 2
Ejercicios reproducibles
Entrega del módulo 1
Que es lo que hemos aprendido a lo largo de las clases y con el paso del tiempo

## Slide 4: CODIGO G
Código de control numérico
Lenguaje de programación en el cual las personas indican instrucciones, operaciones a las maquinas herramientas
Intuitivo
Consta de instrucciones, comandos y scripts predefinidos de funcionamiento
Universal
El lenguaje de programación mas asociado por sus múltiples implementaciones en la industria.

## Slide 5: Fresadora CNC LTA
Fabricación propia DIm
Fresadora de 3 ejes (X,Y,Z)
Movimiento simultaneo de los ejes
Tarjeta de control computarizada con circuitos amplificadores de potencia
Datos Técnicos
Dato | Valor | Unidad
Recorrido en X | 600 | mm
Recorrido en Y | 810 | mm
Recorrido en Z | 70 | mm
RPM | 7000 - 24000 | 1/min
Diámetro herramientas | 2 - 7 | mm
Potencia de corte | 1.5 | kW
Velodidad máxima | 2500 | mm/min

## Slide 6: Nomenclatura
Cada letra Precisa una acción

## Slide 7: Estructura del G CODE
Letra de Código
Representan la función a ejecutar.
G: Comandos de movimiento
M: Misceláneos
F: Velocidades o parámetros adicionales
Código Modal
Permanecen activos hasta que se cambien explícitamente (G01: Mov. Lineal)
Personalización
La mayoría de los comandos se pueden personalizar mas aun para dar un movimiento mas suave y preciso
Numero de parámetro
Define el valor de parámetro a ejecutar, dependiendo del glosario
G90: Coordenadas absolutas
G91: Coordenadas incrementales (relativas)
Secuencia
Cada comando se ejecuta línea a línea sin distinción de ejecución, de arriba abajo.

## Slide 8: Comandos Comunes
G00
Posicionamiento rápido: La herramienta solo se mueve
G01
Interpolación Lineal: Movimientos lineales desde la posición actual a un destino
G90
G91
G4
G20/G21
FXX
M6
M0
SXX
Sistema Absoluto: Las posiciones mostradas son con respecto al sistema de referencia
Sistema Relativo: La posición mostrada es con respecto a la línea inmediatamente anterior
Retraso o espera del proceso: Para cambio de herramienta o posicionamiento
Sistema en pulgadas / milímetros
Indica la velocidad de movimiento mm/min
Cambio de Herramienta (Pausa)
Punto Final del Programa
Velocidad de Husillo Rev/min
Encender / Apagar Husillo
M03/M05
G28,2
G92
Homing Maquina (Físico)
Homing Maquina (Virtual)
txx
Herramienta

## Slide 9: Tipos de herramientas de tecnología cnc
Fresadoras
Geometrías rectangulares.
Cuerpo de movimiento de 3 ejes hacia arriba
Pueden de distintos mecanismos de corte como herramientas, plasma, electroerosión o chorro de agua
Tornos
Geometrías Circulares
Cuerpo de movimiento de 2 ejes hacia arriba (Carro y Cabezal)
La gran mayoría es con herramienta de corte, pero también pueden ser de plasma o chorro de agua
Impresoras
Manufactura Aditiva
Se adiciona material para crear una pieza
Puede ser de diferentes materiales y geometrías sin límite

## Slide 10: EJEMPLOS
M

## Slide 11: Ejemplo 1

## Slide 12: Ejemplo 2
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

## Slide 13: Ejemplo 3

## Slide 14: Ejemplo 4
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

## Slide 15: Completar

## Slide 16: Nos vemos en la próxima clase
¿Dudas, Consultas?
Joasalazar2019@udec.cl